德国力士乐rexroth定量泵a2fo系列

在转速恒定的条件下，输出流量可变的为变量泵，反之为定量泵。他们最大的不同就是变量泵的轴是便心安装。 简单来说定量泵的转速选定后，他的流量和压力就确定了，就不能调节。变量泵的输出流量可以根据系统的压力变化（外负载的大小），自动地调节流量，就是压力高时输出流量小，压力低时输出流量大，这样他可以节省液压元件的数量，从而简化了油路系统，而且可以减少油发热。缺点是流量脉动严重，系统压力不太平稳，泵的寿命短，泵的轴承容易坏，因为他是便心安装，而且泵的嘈音大。
叶片泵通过调节偏心距、柱塞泵通过调节滑板角度可以实现变量。
力士乐A2FO型定量泵
泵是每转的理论排量不变的泵。
用途
定量泵用于镁合金熔化/保温熔炉，可定量供给镁合金液用于压铸之使用。
特点
1、自行设计的定量泵转子，可提供客户规定范围之供液能力。
2、独特的正压式结构，使熔液流动速度更加稳定。
3、根据客户要求定做，可与各品牌型号之压铸设备配合。

| 定量泵 |
| --- |
|  |  |  | A2FO型号 规格5至1000 斜轴式轴向注塞泵 开式回路 6系列 标准定量泵适用于任何应用 SAE法兰或者螺纹工作端口 轴承寿命长（规格250至1000） |  |  |
|  |  |  | A4FO型号 规格16至500 轴向柱塞斜盘结构 开式回路 系列1（规格1） 系列3（规格16至40，规格125至500） 在驱动通轴上可另装泵 可用HF油液工作，但运行参数有所降低（规格71至500） |  |  |

| 变量泵 |
| --- |
|  | 力士乐定量泵A2FO型号 rexroth定量泵 |  | A4VSO型号 规格40至1000 轴向柱塞斜盘结构 开式回路 1系列和3系列 轴承寿命长 控制器和主动器产品范围广（如下） 同规格的通轴结构，可形成组合泵 如果和在矿物油模式下（规格180至355）的性能数据相同，则可用HFC液体工作 |  |  |
|  |  |  | A10VSO型号 （31和52系列） 规格10至140 轴向柱塞斜盘结构 开式回路 31系列（规格18至140） 52系列（规格10） 控制器和主动器产品范围广（如下） 同规格的通轴结构，可形成组合泵（不包括规格10） |  |  |
|  |  |  | A10VSO型号 （32系列） 规格71至140 轴向柱塞斜盘结构 开式回路 32系列 低噪趋势 高效率 可靠性高 通用通轴驱动 |  |  |
|  |  |  | A7VO型号 规格28至1000 轴向锥形柱塞弯轴结构 开式回路 6系列 坚固，通用于开式回路应用中 长效的轴承提供长时间的使用寿命（规格250至1000） 可选用可视或倾斜角指示器（规格250至1000） |  |  |
|  |  |  | A4VSG型号 规格40至1000 轴向柱塞斜盘结构 闭式回路 1和3系列 用于保护闭式回路的阀块 用于进油增压和先导的辅助泵或同规格的另一个轴向柱塞泵可组成联合泵 |  |  |
|  |  |  | A4CSG型号 规格250至750 轴向柱塞斜盘结构 闭式回路 3系列 完整的增压泵阀技术 连轴驱动泵甚至可和完整的辅助泵联合使用 |  |  |
|  |  |  | A4VB型号 规格450 轴向柱塞斜盘结构 用于闭式回路和预载工作的变量泵 3系列 |  |  |
|  |  |  | A2VK和A7VK型号 规格12至107， 1和4系列（A2VK型） 规格28， 6系列（A7VK型） 轴向柱塞弯轴结构 开式或闭式回路 改良材质的高压泵，用于传送聚亚安酯元件 可调节输出量的排量精确度和可重复性高 特殊化表面处理增加了防腐蚀保护 精测指示器和夹紧设备的手动控制 由特殊材料制成的双轴密封件和冲洗室，易于损坏检查和环境保护 容积效率高 |  |  |