博世力士乐（Bosch Rexroth）是全球领先的传动与控制技术专家。凭借在传动、控制及运动领域内的丰富经验，公司以力士乐为品牌，为全球80多个国家,50多万家客户提供量身定制的解决方案，是世界工业设备及工厂自动化、行走机械应用与可再生能源市场的合作伙伴。作为博世集团的全资子公司，2009年全球销售额近41亿欧元，拥有超过34,200多名专业员工，其中包括中国员工2,736名。
    自1978年开始，博世力士乐就开始了在中国的业务，并在上海、北京、常州和西安等地区建立了工厂。
    力士乐主要涉及行业有:水利工程、海事工程、冶金、塑料机械、通用机械、压机、钻孔机、叉车、推土机、起重机、装载机、混凝土泵、挖掘机、压路机、混凝土搅拌车、机床、通用自动化、印刷与纸张处理、食品包装、木工机械、橡胶、电子和半导体、汽车、纺织工业、轻工业、钢厂、采矿业、油田、石化、风能等。
    无论对于元件还是系统，创新的解决方案都来源于强大的跨技术领域的专有诀窍。力士乐提供最广泛的传动与控制产品和系统，使客户成功逾越技术的隔阂，获得最佳的解决方案。力士乐的技术在工业领域被成功的广泛应用，并在其中30多个工业领域都拥有丰富的系统应用知识。力士乐作为机械和系统的制造商的合作伙伴，卓越的全方位服务巩固了力士乐在全球范围的领先地位。

力士乐柱塞泵A4VSO型号

规格40至1000 
轴向柱塞斜盘结构 
开式回路 
1系列和3系列 
轴承寿命长 
控制器和主动器产品范围广（如下） 
同规格的通轴结构，可形成组合泵 
如果和在矿物油模式下（规格180至355）的性能数据相同，则可用HFC液体工作
A10VSO系列：A10VSO28、A10VSO43、A10VSO45、A10VSO71、A10VSO100、A10VSO140 及阀门销售等 
– A4VSO型斜盘结构轴向柱塞变量泵，专为开式回路液压驱动设计的。 – 泵的流量正比于泵的转速和排量，调节它的斜盘倾角可进行排量的无级调节。 
– 位置控制斜盘结构  
– 无级变量  – 优良的吸入特性  – 允许额定工作压力可达350 bar   – 低噪声  – 长寿命  – 驱动轴能承受轴向及径向负载  – 优良的功率/重量比  – 模块化设计  – 控制响应时间短  – 通轴结构，可形成组合泵  – 有斜盘角度指示器  – 安装位置可选  – 可用HF液体工作，但运行参数有所降低   
A10VSO是用于开式回路的静液压驱动轴向柱塞斜盘式结构变量泵。  流量与驱动转速及泵排量成正比。通过调节斜盘的位置可无级改变流量。特点：  – 法兰接口SAE-UNC或SAE-公制  – 2个泄油口  – 高驱动转速  – 良好的吸油性能  – 低噪音  – 功率/重量比高  – 使用寿命长  – 控制时间短  – 驱动轴可承受轴向和径向载荷  – 多种变量形式  – 用于多回路系统的通轴驱动 – 斜盘式轴向柱塞变量泵，用于开式回路液压传动。  – 主要用于行走机械领域。  – 泵在自吸条件下，油箱加压或带内置升压泵（离心泵）的条件下工作。  – 多种控制，满足不同的操作要求  – 即使泵在运行时也可在外部来调节功率控制。  – 该泵带有通轴驱动，可承装齿轮泵或直到相同规格的轴向柱塞泵（100%通轴驱动）。  – 输出流量与驱动转速成比例，并可在最大值与零值之间无级变化。适用于开式和闭式静液压传动回路。   – 适用于行走机械和工业应用。  – 输出转速与输入流量成正比而与排量成反比。  – 驱动扭矩随马达的高压侧和低压侧的压降加大而增大。  – 仔细选择所提供的排量，其规格可与各实际应用情况匹配  – 良好的功率/重量比  – 结构紧凑  – 最佳效率  – 经济的设计  – 整体锥形柱塞带有用于密封的活塞环  
A10VSO是用于兴夺开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵  流量正比于驱动转速和排量，在并能通过调节斜盘倾角实现无级变量。特点：  - ISO标准的安装法兰  - 法兰连接符合SAE米制  - 有两个壳体泄油孔  - 优良的吸入性能  - 允许连续运行压力可达在280 bar   - 低噪声  - 长寿命  - 驱动轴能承受轴向及径向负载  - 高的功率/重量比  - 广范围的多种控制形式  - 控制响应时间短  - 采用通轴结构，可用于多回路系统

优质常规型号 - 较短期内供货：
常用DR压力控制供应型号(10R、22R和30R系列)有：
A4VSO40DR/10R-PPB13NOO (有货)
A4VSO40DR/22R-PPB13NOO (在准备中)
A4VSO40DR/30R-PPB13NOO (在准备中)
A4VSO71DR/10R-PPB13N00 (有货)
A4VSO71DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO71DR/30R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO125DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO125DR/22R-PPB13N00 (有货)
A4VSO125DR/30R-PPB13N00 (无货)
A4VSO180DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO180DR/22R-PPB13N00 (有货)
A4VSO180DR/30R-PPB13N00 (无货)
A4VSO250DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO250DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO250DR/30R-PPB13N00 (有货)
A4VSO355DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO355DR/22R-PPB13N00 (有货)
A4VSO355DR/30R-PPB13N00 (无货)
A4VSO500DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO500DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO500DR/30R-PPB13N00 (有货)
A4VSO750DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO750DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO750DR/30R-PPB13N00 (有货)
A4VSO1000DR/30R-PPB13N00(在准备中)
A4VSO1000DR/30R-PPB13N00(在准备中)
A4VSO1000DR/30R-PPB13N00(有货)

以上为德国力士乐A4VSO型号(10R、22R和30R系列)DR压力控制无通轴型柱塞泵40、71、125、180、
250、355、500、750、1000各排量常规优质订货型号-可短期供应，其它油泵型号未一一举出同样供应，

A10VSO型号 (31和52系列)

规格10至140 
轴向柱塞斜盘结构 
开式回路 
31系列（规格18至140） 
52系列（规格10） 
控制器和主动器产品范围广（如下） 
同规格的通轴结构，可形成组合泵（不包括规格10）

二、A10VSO型号 (31和52系列) 
规格10至140 
轴向柱塞斜盘结构 
开式回路 
31系列（规格18至140） 
52系列（规格10） 
控制器和主动器产品范围广（如下） 
同规格的通轴结构，可形成组合泵（不包括规格10）

REXROTH A10VSO型变量柱塞泵31R系列
开式回路 RC 92 711/09.00
规格28....140
31R系列
额定压力280 bar
峰值压力 350 bar

此类型泵特点:
— 用于液压开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵
— 流量正比于驱动转速和排量，并能通过调节斜盘倾角实 现无级变量
— ISO标准的安装法兰
— 法兰连接符合SAE米制
— 有两个壳体泄油孔
— 优良的吸入性能
— 允许连续运行压力可达280 bar
— 低噪声
— 长寿命
— 驱动轴能承受轴向及径向负载
— 高的功率/重量比
— 广范围的多种控制形式
— 控制响应时间短
— 采用通轴结构，可用于多回路系统

型号选型参考详解：
举例型号：A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
A10VS→斜盘式变量泵，此系列工业驱动用，公称压力 28MPa，最高压力35MPa；
O →运行方式，此系列用于开式回路系统；
18 →排量规格此型号为18m3（另有10、28、45、71、100、140等常见规格排量）
DFR1 →控制机构，（DG表示两位控制直接驱动；DR(G)表；示压力控制远程控制；DFR（1）压力/流量控制 ；带有1指在X油路无小孔；DFLR压力/流量/功率控制；FHD流量 控制，和先导压力有关带压力控制；FE1**流量电控；DFE1**压力/流量电控；ED电液压力控制）；
31 →产品系列
R →转动方向（R顺时针，L逆时针）
P →密封（P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶，符合DIN ISO 1629),V指FKM(佛橡胶，符合DIN ISO 1629)）
P →轴端（P指带键直轴 DIN 6885,S指花键轴SAE,R指花键轴SAE(较高的通轴驱动转矩)）；
A →安装法兰孔（A指ISO 2孔，B指ISO 4孔）；
12 →工作油口连接，{压力油口B 吸油口S}在相反方向 ，SAE油口米制固定螺钉；
N00 →通轴，（N00无通轴驱动；有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2、K51、KB3、K01等等）