设备名称：增量式直线光栅尺 
产品类别：数控系统、功能部件 - 位置传感器 - 光栅尺 
产品参数： 
产品品牌：海德汉 
产品概述： 增量式直线光栅尺,测量步距5μm或1μm.内置无摩擦滚柱导轨,钢杆有滚珠轴承,连接杆连接,允许的安装公差大,参考点每50mm可选.

增量式直线光栅尺,测量步距5μm或1μm.内置无摩擦滚柱导轨,钢杆有滚珠轴承,连接杆连接,允许的安装公差大,参考点每50mm可选.

德国HEIDENHAIN海德汉光栅尺

德国海德汉光栅尺

封闭式光栅尺

海德汉的封闭式光栅尺能有效防尘、防切屑和防飞溅的切削液，是用于机床的理想选择。铝质外壳和密封软条可以保护光栅尺、扫描单元和轨道免受灰尘、切屑和切削液的影响。扫描单元的运动轨道摩擦力很小，轨道内置在光栅尺上。它通过一个连轴器与外部的安装架连接，这个连轴器可以补偿光栅尺和机器轨道之间不可避免的对正误差。. 封闭式光栅尺的结构有标准光栅尺外壳适用于振动频率高且最大测量长度为30米，还有紧凑光栅尺外壳适用于安装空间小，最大测量长度为2040毫米。

敞开式直线光栅尺

敞开式直线光栅尺设计用于需要高精度测量的机床和系统

典型应用包括：

半导体工业的测量和生产设备

PCB电路板组装机

超精密机床

高精度机床

测量机和比较仪，测量显微镜和其它精密测量设备

直接驱动

| Type | 测量方法 | 精度等级 | 绝对位置值 | 测量长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC 182 | 绝对位置 | ± 5 µm¦± 3 µm | EnDat 2.1 | 140 mm4240mm |
| LC 183 | 绝对位置 | ± 3 µm | EnDat 2.2 | 140 mm4240mm |
| LC 192F | 绝对位置 | ± 5 µm¦± 3 µm | 串行接口 Fanuc 01 | 140 mm4240mm |
| LC 193F | 绝对位置 | ± 5 µm¦± 3 µm | 串行接口Fanuc 02 | 140 mm4240mm |
| LC 192M | 绝对位置 | ± 5 µm¦± 3 µm | 三菱高速串行接口 | 140 mm4240mm |
| Type | 测量方法 | 信号周期 | 精度等级 | 增量信号 | 测量长度（mm） |
| LS 177 单场扫描 | 增量式 | 20µm | ± 5 µm¦± 3 µm | TTL x 5 or x 10 | 140至3040 |
| LS177C单场扫描 | 增量式距离编码 | 20µm | ± 5 µm¦± 3 µm | TTL x 5 or x 10 | 140 至3040 |
| LS 176 | 增量式 | 20µm | ± 5 µm¦± 3 µm | TTL | 140 至3040 |
| LS 176C | 增量式距离编码 | 20µm | ±5µm ¦ ±3µm | TTL | 140 至3040 |
| LS 187 | 增量式 | 20µm | ± 5 µm¦± 3 µm | 1 Vpp | 140 至3040 |
| LS 187C | 增量式距离编码 | 20µm | ± 5 µm¦± 3 µm | 1 Vpp | 140 至3040 |
| LS186 / LS186C | 增量式距离编码 | 20µm | ± 5 µm¦± 3 µm | TTL / 1 Vpp | 140 至3040 |

LF系列增量式光栅尺的栅距更小。因此，特别适用于很高重复精度的应用

| Type | 测量方法 | 增量信号 | 精度等级 | 信号周期 | 参考点 | 测量长度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF 183 | 增量式 | 1 VSS | ± 2 µm ± 3 µm | 4 µm | 每50 mm可用磁条选择 | 140至3040 |
| LF 183C | 增量式 | 1 VSS | ± 2 µm ± 3 µm | 4 µm | 距离编码 | 140至3040 |

大测量长度   
LB系列增量式光栅尺的测量长度可达30米。其测量基准为AURODUR光刻工艺制造的钢带光栅尺。在光栅尺外壳安装好之后，将钢带光栅尺穿入尺座中并进行预紧并将两端固定在机床铸件上。  
LC 400系列绝对式直线光栅尺直接提供绝对位置值，测量前无需回零。同时还提供增量信号。同LS 400系列增量式直线光栅尺一样，它精度高并具有可定义的温度特性，特别适用于NC数控机床。

| Type | 测量方法 | 增量信号 | 信号周期 | 精度等级 | 绝对位置值 | 分辨率 | 测量长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC 493F | 绝对式 | - | - | ± 3µm ± 5µm | Serial Interface Fanuc 02 | 0,01 µm 0,05 µm | 70至 2040 |
| LC 493M | 绝对式 | - | - | ± 3µm ± 5µm | High Speed Serial Interface | 0,01 µm 0,05 µm | 70至 2040 |
| Type | 测量方法 | 增量信号 | 信号周期 | 精度等级 | 参考点 | 测量长度 |
| L S487 | 增量式 | 1 VPP | 20 µm | ± 3µm ± 2µm | 一个或带距离编码 | 50至 1220 |
| LS477 | 增量式 | TTL | 4µm/2µm | ± 3µm ± 2µm | 一个或带距离编码 | 70至2040 |

LF系列增量式光栅尺的栅距更小

| Type | 测量方法 | 增量信号 | 信号周期 | 精度等级 | 参考点 | 测量长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L F481 | 增量式 | 1 VPP | 4 µm | ± 3µm ± 2µm | 一个或带距离编码 | 50至 1220 |