Leistritz螺杆泵L4NG/MG/HG

【产品简介】 L4系列螺杆泵是双螺杆双轴流自吸式容积泵，适用于各种压力下输送研磨性/无研磨性、腐蚀性/非腐蚀性、润滑性/非润滑性的各种粘度的液体

| ▲L4NG性能参数 |
| --- |
| 最大流量 | 5,000 m³/h（22,000 GPM） |
| 最大压差 | 16 bar（232 psi） |
| 最大粘度 | 150,000 cst |
| 最大温度 | 350 °C（662 °F） |
| ▲L4MG性能参数 |
| 最大流量 | 3,400 m³/h（14,900 GPM） |
| 最大压差 | 80 bar（1,320 psi） |
| 最大粘度 | 150,000 cst |
| 最大温度 | 350 °C（662 °F） |
| ▲L4HG性能参数 |
| 最大流量 | 2,000 m³/h（8,800 GPM） |
| 最大压差 | 160 bar（2,320 psi） |
| 最大粘度 | 150,000 cst |
| 最大温度 | 350 °C（662 °F） |
| 优势 |
| ●螺杆和轴一体成型设计 > 限制了轴偏差且降低轴承负载 ●螺杆的最大允许偏移限于内衬和转轴间间隙的50% > 最高的运行安全化 ●定时齿轮采用人字型螺纹设计 >降低噪音以及便于保养 | ●特殊的转子设计 > 最小脉动且具有最优化的NPSHR值 ●轴向流动速率低 > 优秀的自吸能力 ●轴向平衡设计螺杆 > 无轴向力 ●可干运转 > 运行安全最大化 ●可替换内衬 > 易维修，低成本 |
| 应用 |
| 油气/炼化 各种不同的液体，用于管道输送、卸载、油槽清洁、油槽扫舱、输送和增压、循环、混合或外输泵。例如：油/汽/水多相液体、原油、海上平台生产水及电脱水、油基/水基乳化液、燃料油、石蜡、沥青、焦油、油酯、减渣油、聚酯、熔硫、煤油、水污泥等。 船舶 用作装船泵和卸船泵。 化工 各种不同液体，由于卸载、油槽清洁/扫舱、循环、输送、混合或外输泵。例如，添加剂、树脂、酯类、胶水、黏合剂、油脂、多烃基化合物、油漆、酸、苛性碱溶液、橡胶溶液、聚合物等。 发电和燃油系统 卸载泵、输送泵、装载泵，针对重油和轻油输送。 |