| 力士乐 PSI 6000 – 中频直流电阻焊接控制器 |
| --- |
|  | 无论是汽车生产行业, 系统供应商, 焊接系统制造商, 还是其他需要控制点焊，凸焊，缝焊的应用。力士乐PS 6000都能够提供最高等级的性能和质量。 |  | 不管是哪种类型的焊接，都有一个很大的性能范围供您选择（从500到120,000 Amps） |  |
|  | 力士乐 PSI 6100 中频逆变器, 3 - 20 kA |  | Rexroth PSI 6200 中频逆变器, 9 - 54 kA |  |
|  | 力士乐 PSI 6300 中频逆变器, 6 - 36kA |  | 力士乐 PSI 6500 中频逆变器, 9 - 120 kA |  |
| 电子传动与控制 —— 产品介绍 Rexroth PSI 6100 - 中频逆变器 中频逆变器3 - 20kA, 输入电压400 - 480 V -20% (类型1)或者500 - 690 V -10% (类型2), 50/60 Hz, 空冷( L ) 或者水冷( W )，联接PSG6000变压器，形成完整的控制功能，额定电流110A (热连续电流), I/O板的选择项： 并联式 Profibus Interbus 金属线 Interbus 光缆线 Interbus 光缆线 OPC DeviceNet V24 手册(PDF / 516 KB) 特性 描述 结构类型 内置三项中频逆变模式 焊接控制器 集成于逆变器中 I/O界面 并联，串联I/O插件槽和现场总线界面 质量监控模块 预留插件槽 保护 IP 20 周围温度 最高55° C 冷却方式 L1/L2:空冷, 最高45° C - W1:水冷, 4 liter/min.; 最高30° C 温度监控 集成于逆变器中 存放温度 -20° C 至 70° C 腐蚀 周围空气必须远离高浓度酸, 碱, 腐蚀性物质, 盐和金属蒸气 空气湿度 湿度等级F acc. 至DIN 40040; 20° C（相对湿度90%）; 40° C（相对湿度50%）(acc. to VDE 0113); 半导体闸流管的冷凝是不允许的 气压 在海拔0至2000m之内 接线电压, 接地TN或者TT L1/W1: 400V -20% to 480V -10%, 50/60 Hz; L2: 489V -20% to 690V -10%; 50/60Hz 电源: 重要单元; I/O界面 24V= 最小19V至最大30V参照EN 61131-2 脉冲频率 1kHz 过电保护 金属氧化物变阻器 特性 PSI 6100 L1/L2 PSI 6100 W1 PSI 6200 W1 PSI 6300 L1/L2 PSI 6300 W1 PSI 6500 W1 最大热连续电流 110A 110A 220A 110A 110A 660A是控制箱有冷却系统; 330A是控制箱没有冷却系统 最大输出电流 400A 400A 1200A 800A 800A 2400A 由变压器决定的最大输出电流 20kA 20kA 54kA 36kA 36kA 120kA 电缆尺寸 50 mm2 50 mm2 HDFK; max. 95 mm2 50 mm2 50 mm2 终端设备, M10螺栓连接 接线口横截面积 35 mm2 35 mm2 95 mm2 35 mm2 35 mm2 2到4根电缆每根 120 mm2 控制柜基本损耗 100W 69W 69W 100W 69W 100W 最大冷却损耗，通过外部通风设备放电 360W 420W 700W 360W 420W 4400W 最高性能时控制柜的能量损失 200W 110W 210W 200W 110W 850W 重量 21kg 25kg 56kg 21kg 25kg 70kg, 机械上.可分离的 PSI 6000 系列 PSI 6100 PSI 6200 PSI 6300 PSI 6500 信息 手册 (PDF / 516 KB) |
| Rexroth PSI 6200 - 中频逆变器 中频逆变器, 9 - 54 kA,水冷, 400 - 480 V, 50/60 Hz, 更适合与100 kVA - 200 Kva的变压器匹配, 并且集成控制功能, 额定电流是220 A (热连续电流), I/O板的可选项： 并联式 Profibus Interbus 金属线 Interbus 光缆线 Interbus 光缆线 OPC DeviceNet V24 产品手册 Rolled Seam Welding Brochure 特性 描述 结构类型 内置三项中频逆变模式 焊接控制器 集成于逆变器中 I/O界面 并联，串联I/O插件槽和现场总线界面 质量监控模块 预留插件槽 保护 IP 20 周围温度 最高55° C 冷却方式 L1/L2:空冷, 最高45° C - W1:水冷, 4 liter/min.; 最高30° C 温度监控 集成于逆变器中 存放温度 -20° C 至 70° C 腐蚀 周围空气必须远离高浓度酸, 碱, 腐蚀性物质, 盐和金属蒸气 空气湿度 湿度等级F acc. 至DIN 40040; 20° C（相对湿度90%）; 40° C（相对湿度50%）(acc. to VDE 0113); 半导体闸流管的冷凝是不允许的 气压 在海拔0至2000m之内 接线电压, 接地TN或者TT L1/W1: 400V -20% to 480V -10%, 50/60 Hz; L2: 489V -20% to 690V -10%; 50/60Hz 电源: 重要单元; I/O界面 24V= 最小19V至最大30V参照EN 61131-2 脉冲频率 1kHz 过电保护 金属氧化物变阻器 特性 PSI 6100 L1/L2 PSI 6100 W1 PSI 6200 W1 PSI 6300 L1/L2 PSI 6300 W1 PSI 6500 W1 最大热连续电流 110A 110A 220A 110A 110A 660A是控制箱有冷却系统; 330A是控制箱没有冷却系统 最大输出电流 400A 400A 1200A 800A 800A 2400A 由变压器决定的最大输出电流 20kA 20kA 54kA 36kA 36kA 120kA 电缆尺寸 50 mm2 50 mm2 HDFK; max. 95 mm2 50 mm2 50 mm2 终端设备, M10螺栓连接 接线口横截面积 35 mm2 35 mm2 95 mm2 35 mm2 35 mm2 2到4根电缆每根 120 mm2 控制柜基本损耗 100W 69W 69W 100W 69W 100W 最大冷却损耗，通过外部通风设备放电 360W 420W 700W 360W 420W 4400W 最高性能时控制柜的能量损失 200W 110W 210W 200W 110W 850W 重量 21kg 25kg 56kg 21kg 25kg 70kg, 机械上.可分离的 PSI 6000 系列 PSI 6100 PSI 6200 PSI 6300 PSI 6500 信息 产品手册 (PDF) Rolled Seam Welding Brochure (PDF) |