伊顿美国VICKERS威格士PVM柱塞泵

威格士PVM柱塞泵 工程机械用

| PVM018 | 18,0 [1.1] | 46 [12.0] | 2800 | 280 [4000] | 15 [33] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVM020 | 21,1 [1.29] | 53 [14.0] | 2800 | 230 [3300] | 15 [33] |
| PVM045 | 46,1 [2.75] | 115 [30.0] | 2600 | 280 [4000] | 24 [52] |
| PVM050 | 50,0 [3.05] | 125 [33.0] | 2600 | 230 [3300] | 24 [52] |
| PVM057 | 57,4 [3.50] | 140 [37.0] | 2500 | 280 [4000] | 36 [79] |
| PVM063 | 63,1 [3.85] | 150 [40.0] | 2500 | 230 [3300] | 36 [79] |
| PVM074 | 73.7 [4.50] | 163 [43] | 2400 | 280 [4000] | 45 [99] |
| PVM081 | 81.0 [4.94] | 181 [48] | 2400 | 230 [3335] | 45 [99] |
| PVM098 | 98.3 [6.00] | 200 [53] | 2200 | 280 [4000] | 55 [121] |
| PVM106 | 106.5 [6.50] | 222 [59] | 2200 | 230 [3335] | 55 [121] |
| PVM131 | 131,1 [8.0] | 233 [62.0] | 2000 | 280 [4000] | 66 [145] |
| PVM141 | 141,0 [8.60] | 258 [68.0] | 2000 | 230 [3300] | 66 [145] |

伊顿美国VICKERS威格士PVM柱塞泵

威格士变量柱塞泵型号有：

PVQ系列:PVQ5、PVQ10、PVQ15、PVQ20、PVQ25、PVQ29、PVQ45

PVB系列:PVB5、PVB10、PVB15、PVB20、PVB25、PVB29、PVB45

PVH系列:PVH57、PVH74、PVH98、PVH131、PVH141

伊顿VICKERS威格士PVM柱塞泵

PVM系列:PVM018、PVM020、PVM045、PVM050、PVM057、PVM063、PVM074、PVM081、PVM098、PVM106、PVM131、PVM141等

PVH特性：PVH大流量、高性能泵是变量直轴柱塞泵中的一个家族，这种泵包含了其他威格士柱塞泵的经过考验的设计。高质量制造技术及工作特征、而形体较小、重量较轻。PVH系列经专门设计以满足新一代设备设计的 250 bar(3625 psi)连续运行的性能需要。这种泵是高效的、可靠的、具有可任选控制方式的最大使用灵活性。经针对艰苦应用的特殊设计，这种泵提供土方机械、建筑机械、机床、灵活的塑料机械和所有其他重视能量的市场中想要的生产率增加和可控性改进正像所有的威格士产品一样，这种泵经过充分试验室试验和现场考核。

伊顿威格士PVM柱塞泵PVM特性：M 系列泵是开式回路，轴向柱塞设计。提供许多种控制器，使泵具有和每一种用途匹配的能力。经过严格考验的旋转系允许泵的连续工作压力至280bar(4000 psi)， 间歇工作压力至 320 bar(4600 psi)，而且维护成本低。每种机座也能够包括230bar(3300psi) 较大流量额定值的品种，提供额外的应用灵活性。重型轴承和刚性驱动轴使泵的寿命达到30，000 小时(在65% 的额定压力)，降低使用成本，延长使用寿命。

VICKERS威格士PVM柱塞泵PVB系列特性：这种轴向柱塞泵的系列包括定量型和变量型，使用各种液压油均能达到很高的性能指标和效率。定量型的容积效率和机械效率很高。变量型能与压力和/或流量的需要紧密匹配。

威格士变量泵的控制方式有:

● 带或不带远程控制装置的压力补偿器

● 带可调排量控制的压力补偿器负载传感补偿器

● 手轮控制
 以上是威格士变量泵的详细信息，如果您对威格士变量泵的价格、厂家、型号等有什么疑问，请联系我们获取最新信息。
关键词：威格士油泵，威格士叶片泵，威格士柱塞泵，威格士液压泵，威格士变量泵，Vickers油泵，Vickers叶片泵，Vickers柱塞泵，Vickers液压泵，Vickers变量泵。

厂家直销伊顿VICKERS威格士PVM柱塞泵